08/12/2014

Championnat de ligue Aquitaine de vitesse 2015.

- REGLES GENERALES

Article 1 : DEFINITION

La ligue Motocycliste d’Aquitaine organise en  2015 un Championnat de ligue Aquitaine de vitesse dans les catégories :

- Circuit

Et participe au Trophée InterLigue

- Aquitaine /Poitou Charente pour la catégorie Circuit

Un vainqueur sera désigné dans chacune de ces catégories, au cumul des points acquis lors des épreuves Aquitaine et Poitou Charente.

Article 2 : CONCURRENTS

La participation est ouverte à tout pilote détenteur d’une licence NCO ou d’une licence « une manifestation ».

Seuls les pilotes titulaires des licences NCO contractées dans un club de la ligue d’Aquitaine marqueront des points aux championnats de Ligue Aquitaine Vitesse.

L’épreuve reste ouverte à tous les autres, mais ils ne pourront prétendre ni à l’obtention de points ni à un quelconque classement. Seront pris en priorité les pilotes de la ligue Aquitaine et des ligues Poitou-Charentes.

Celle-ci se réserve le droit d’examiner et éventuellement d’interdire la compétition à un pilote ayant un palmarès en inadéquation avec ces Championnats et Trophées.

Notamment, pour la catégorie CIRCUIT, les pilotes ayant marqués des points en championnats du monde ou ayant été classé dans les 10 premiers du championnat SBK ou dans les 5 des coupes de France Promosport.

Article 3 : CLASSEMENTS

Dans chaque catégorie et classe, les 20 premiers pilotes  marqueront des points lors de chaque épreuve selon le barème suivant :

1er (25pts), 2e (22pts), 3e (20pts), 4e (18pts),  5e (16pts), 6e (15pts), 7e (14pts), 8e (13pts)…jusqu’au 20e (1pt).

Les classements seront établis en additionnant les résultats acquis sur la totalité des 3 épreuves du championnat. Sur les épreuves de la Ligue Poitou-Charente, un pilote Aquitain marquera les points du 1er, 2ème … aquitain et non les points du scratch.

En cas d’ex aequo lors du classement final, les pilotes seront départagés en fonction de leur nombre de victoires, de secondes places, de troisième… et enfin sur le dernier résultat.

L’attribution des points et les classements seront réalisés à la condition que 5 pilotes au minimum concourent dans la même catégorie.

Article 4 : ARBITRAGE

Tout les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par le jury de l’épreuve, conformément aux dispositions du Code Sportif National de la FFM, de ses annexes et des règles générales pour les épreuves de vitesse.

- REGLEMENT SPECIFIQUE CIRCUIT.

Article 1 : ENGAGEMENTS - INSCRIPTIONS

  - : Toute demande d'engagement se fera uniquement en ligne sur https://ffm.engage-sports.com

  - Le montant des engagements, jusqu’à 15 jours avant l’épreuve, est de 145 €. Au-delà de cette date, seuls les engagements sur place seront possibles au tarif de 195 €.

  - : Les inscriptions seront possibles dans la limite des places disponibles, cf. à l’arrêté d’homologation du circuit. ; sachant que seront prioritaires

- les pilotes inscrits aux 3 épreuves du trophée interligue, à condition que les dossiers soient complets (inscriptions, règlements qui seront encaissés au fur et à mesure des épreuves)

- les pilotes dont les inscriptions sont parvenues aux clubs organisateurs avant le 31.03.2015.

  - : Remboursement d'inscription : Sauf motif légitime et justifié (Décès, blessure grave, ITT supérieure à 8 jours, vol de la machine inscrite) aucune inscription, hors prise de licence éventuelle, ne sera remboursée.

2.5 : Caution transpondeur : Le montant de la caution pour la location du transpondeur est fixé à 350€, à déposer, en chèque bancaire, au moment du contrôle technique.

A l'issue des épreuves concernées, et au plus tard 30 minutes après, la caution sera restituée après réception-contrôle du boitier et émargement du pilote.

En cas de dégradation, destruction, perte ou vol du transpondeur, le chèque de caution sera déposé à l'encaissement. Le transpondeur est sous l’entière responsabilité du concurrent, pendant toute la manifestation et jusqu’à sa restitution.

Le transpondeur sera placé à l’avant de la moto sur la fourche.

Article 2 : CATEGORIES

Le championnat sera réparti en deux catégories : Master et Expert.

Master :	de 600 à 1000cc 4T, 4 cylindres

de 675 à 1100cc, 4T, 3 cylindres

de 750 à 1200cc, 4T, 2 cylindres

Expert :	de 401 à 600cc 4T, 4 cylindres

de 401 à 675cc 4T, 3 cylindres

de 650 à 750cc 4T, 2 cylindres (4 soupapes/cyl.)

de 800 à 1100cc 4T, 2 cylindres (2 soupapes/cyl.)

Article 3 : CALENDRIER

Ce championnat se déroule sur 3 épreuves de 2 manches.

| 6 et 7 juin 2015 | Pau Arnos | MC Pau Arnos | Ligue Aquitaine |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 et 19 juillet 2015 | Haute Saintonge | MC Haute Saintonge | Ligue Poitou Charente |
| 17 et 18 octobre 2015 | Val de Vienne | MC Val de Vienne | Ligue Poitou Charente |

Article 4 : ESSAIS CHRONOMETRES – COURSES

Les grilles de départ seront déterminées à la suite des essais chronométrés obligatoires qui se dérouleront sur une séance de 20 mn.

Les épreuves seront composées de 2 courses de maximum 30 minutes (nombre de tours définis en fonction du circuit).

Article 5 : REMISE DES PRIX

Les trois premiers de chaque classe se verront récompensés d’une coupe

- sur la dernière épreuve du championnat pour les Trophées Inter Ligue

- en fin d’année lors de l’Assemblée Générale de la Ligue Aquitaine pour les championnats de Ligue Aquitaine de Vitesse

IV - REGLES TECHNIQUES GENERALES

- Généralité :

Le contrôle technique avant l’épreuve est obligatoire. Le pilote est à tout moment responsable de sa machine. A l’occasion des vérifications techniques, la partie basse du carénage devra être présentée déposée, pour les motocycles munis d’un moteur 4 Temps.

Tous les carters moteurs contenant de l'huile et pouvant être en contact avec la piste suite à une chute devront être protégés par un second carter en matériau métallique ou composite tel qu’alliage d’aluminium, acier inoxydable, acier ou titane.

Des plaques et/ou des barres de protection contre les chutes en aluminium ou acier sont également autorisées. Tous ces dispositifs doivent être conçus afin de résister aux chocs, frottements abrasifs et dégâts dus à une chute.

Tous ces couvercles doivent être fixés correctement et de façon sûre par les vis de fixation qui équipent également les couvercles originaux du moteur sur les carters.

Les éléments suivant devront être retirés :

-Phares avant et arrière, indicateurs de direction ;

-Rétroviseurs ;

-Avertisseur ;

-Plaque d’immatriculation ;

-Boite à outils ;

-Crochet pour le casque et les bagages ;

-Repose-pieds passager ;

-Poignées de maintien du passager ;

-Les barres de protection les béquilles centrales et latérales.

Les motocycles doivent être équipés d’un interrupteur ou bouton coupe contact de couleur rouge en état de marche se trouvant d’un côté ou de l’autre du guidon ou du demi-guidon et pouvant arrêter le moteur en marche. Les papillons des gaz doivent se fermer d’eux-mêmes, lorsque le conducteur lâche la poignée des gaz. Les Commissaires Techniques peuvent, à tout moment de la manifestation, effectuer des contrôles sur les motocycles.

- Guidons et coupe contact :

Les guidons peuvent être remplacés mais les extrémités doivent être bouchées avec un matériau solide ou recouvert de caoutchouc. Une protection de levier de frein est obligatoire. Les guidons et commandes manuelles peuvent être déplacés. Un espace minimum de 30mm entre le guidon avec ses leviers et le réservoir ou le cadre est obligatoire lorsque l’angle de braquage est au maximum. L’amortisseur de direction ne doit pas servir de butée. La réparation des guidons est interdite. Les leviers de frein et d’embrayage peuvent être remplacés par un accessoire.

Le levier de frein pourra être remplacé par un modèle comportant un système de rattrapage de jeu extérieur. La commande d’accélérateur est libre. L’interrupteur du démarreur et le coupe contact doivent être placés sur le guidon, un seul bouton de couleur rouge (coupe contact) est autorisé.

- Papillon des gaz :

Les papillons de gaz doivent se fermer d’eux-mêmes, lorsque le conducteur lâche la poignée des gaz.

- Récupérateurs :

Lorsqu'une machine est munie de reniflards d'huile, la sortie de ceux-ci doit se faire dans un récupérateur qui doit être facilement accessible et qui doit être vide avant tous départs.

La capacité d'un récupérateur devra être :

- de 250 cc pour les reniflards de la boîte de vitesse.

- de 1000cc pour les moteurs 4T démunis d'un système de recyclage permanent.

Les motocycles 4T, s'ils sont équipés d'un système de recyclage fermé, doivent conserver ce système tel que l'origine.

Le reniflard d'huile doit être connecté et se décharger dans la boîte à air.

Les réservoirs d'essence comportant des tubes reniflards doivent aboutir dans un récupérateur d'une capacité minimale de 250cc y compris en cas d'utilisation d'un clapet anti-retour.

Le récupérateur doit être dans un matériau approprié.

Les mises à l'air des radiateurs et des carburateurs doivent aboutir dans des flacons (250cc) en matériau approprié.

- Garde chaîne :

Une protection du pignon de sortie de boîte est obligatoire. Un garde-chaîne doit être installé de telle manière à empêcher que la jambe ou le pied du pilote ne puisse se coincer entre le brin de la chaîne inférieure et la couronne arrière. Cette protection devra être en un matériau de type téflon, nylon ou matériaux composites ayant les bords arrondis et d’une épaisseur minimale de 5mm. Elle devra être fixée solidement.

- Système d’échappement :

Les systèmes d'échappement doivent être conformes aux normes de bruit en vigueur. L'extrémité d'un tuyau d'échappement ou du silencieux d'un motocycle solo ne doit pas dépasser la tangente verticale du pneu arrière, à l'exception des motos de sport production (échappement de série d'origine homologuées et motos anciennes) si elles conservent le système d'échappement homologué d'origine. Les bords de sortie des silencieux seront arrondis ou protégés.

- Leviers :

Tous les leviers doivent se terminer par une sphère d’un diamètre de 19 mm mini. Cette sphère peut également être aplatie mais, dans tous les cas, les bords doivent être arrondis (épaisseur minimum de cette partie aplatie : 14 mm). Ces extrémités doivent faire partie intégrante du levier.

- Repose-pieds :

Les repose-pieds et commandes au pied peuvent être déplacés, mais les supports doivent être montés sur le cadre aux points de fixation d’origine. Les repose-pieds peuvent être montés fixes ou de façon rabattable et dans ce cas un dispositif les ramenant automatiquement à la position normale doit être prévu. L’extrémité de chaque repose-pied doit se terminer par un rayon sphérique plein d’au moins 8 mm Les repose-pieds en acier non rabattables doivent se terminer par un embout en plastique, téflon ou autre matériau équivalent fixe en permanence et d’un rayon minimal de 8 mm

- Freins :

La séparation des conduites de freins avant doit se faire au-dessus du té de fourche inférieur. Les vis de fixation des étriers avant doivent être freinées par un fil métallique de sécurité. Le freinage de vis raccords de freins de type Banjo n’est pas obligatoire. Les motos doivent être équipées d’un frein à commandes indépendantes, pour chacune des deux roues agissant sur les deux roues. Le freinage avec des goupilles peut être interdit s’il n’est pas sécurisé. Une protection du levier de frein conforme aux règles CNV est obligatoire.

- Bouchons de vidange et circuit d’huile :

Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage, doivent être étanches et bien vissés. Les tuyaux d'alimentation d'huile doivent être correctement et solidement fixés. Les filtres à huile externes doivent être rendus indesserrables par un fil métallique de sécurité. Tous les raccords, bouchons, écrous concernant les huiles du moteur, de la boite de vitesses ou de la transmission doit être freiné par un fil métallique de sécurité. Les contrôleurs techniques sont seuls juges de l’efficacité du système.

- Circuit de refroidissement :

Le seul liquide de refroidissement autorisé, est l'eau pure ou l'eau mélangée à de l'alcool éthylique. Tout autre additif est interdit.

- Carénage :

Le carénage peut être remplacé par des contretypes accessoires de formes et d’aspect libre. Le matériau peut être changé. L’utilisation de matériau en fibres de carbone ou composite de carbone est interdite. La bulle peut être remplacée par un contretype transparent. Une modification de la hauteur de la bulle est autorisée. Un bac récupérateur doit équiper le motocycle. Ce dispositif ne peut dépasser une ligne tracée horizontalement d’un axe de roue à l’autre. L’ensemble des pattes supportant les instruments sur le carénage peut être remplacé. Tous les autres supports de carénage peuvent être modifiés ou remplacés. Les conduits d’air originaux entre le carénage et le cadre ou la boite à air peuvent être changés. Les grilles de protection originellement installées dans les ouvertures des conduits d’air peuvent être enlevées. Le carénage inférieur doit être construit pour contenir, en cas d’incident moteur, au moins la moitié de la totalité de l’huile et du liquide de refroidissement du moteur (minimum 5 litres). Le carénage inférieur doit comporter un maximum de deux trous de 25 mm, ces trous doivent rester obstrués en conditions de course piste sèche et doivent être ouverts uniquement dans des conditions de course sur piste mouillée, selon les déclarations (wet ou dry) du directeur de course. Le garde boue avant peut être remplacé par un garde boue accessoire et peut être espacé vers le haut afin de laisser de la place pour le pneu. La garde boue arrière fixé sur le bras oscillant peut être remplacé par des contretypes accessoires aux pièces originales. La protection de chaîne peut être retirée.

- Réservoir de carburant :

Le bouchon de remplissage ne doit pas dépasser du bord supérieur du réservoir (risque d'arrachement), (pour les motos anciennes une dérogation pourra être accordée). Le réservoir doit être étanche, Les réservoirs additionnels sont interdits.

Il est recommandé de remplir les réservoirs d'une mousse de type Explosafe.

- Equipements :

Voir le tableau figurant dans l'annuaire F.F.M. Le port du casque intégral avec visière est obligatoire. Aucune adjonction d'appendice non homologué n'est autorisée sur les casques. A tout moment de la manifestation, les Commissaires Techniques pourront, s'ils le jugent nécessaire, retirer toutes marques d'approbation sur les casques, et/ou saisir temporairement une pièce de l'équipement qu'ils jugeraient non conforme ou dangereuse. Un rapport sera immédiatement adressé au Directeur de Course pour l'en informer.

- Plaques numéros :

Les machines devront être équipées de numéros blancs mats sur fond noir mats pour les « Master » et numéros noirs mats sur fond blanc mats pour les  «Expert ». Les plaques devront être posées devant, au centre du carénage ou de chaque côté, et en bas de carénage ou sur les cotés du dosseret. Pour les carénages de couleur claire, il y aura une bordure noire d'une largeur minimale de 8 mm tout autour du périmètre du fond blanc.

Les numéros devront être réalisés dans une police lisible.

En cas de litige concernant la lisibilité des numéros, la décision du Directeur Technique fera foi.

| Les dimensions de tous les chiffres appliqués sur le côté sont : | Hauteur minimale : 120 mm Largeur minimale : 60 mm Largeur min. des traits : 25 mm |
| --- | --- |

- Parc fermé et contrôle de conformité :

A l'issue de la course, à la demande du Directeur de Course et conformément à la réglementation, certaines machines pourront être mises en parc fermé, et des contrôles de conformité pourront avoir lieu. La mise en parc fermé doit être effective immédiatement après l'arrivée de la course, et le début des opérations de démontage doit avoir commencé au plus tard 30 mn après l'arrivée. Passé ce délai, le concurrent sera considéré comme ayant refusé le démontage et passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur pour l'épreuve de référence.

Trois personnes maximum peuvent participer au contrôle (si le pilote participe, celui-ci fait partie des trois intervenants).

- Contrôle du bruit :

Le niveau sonore sera de 102 db maximum, à un régime correspondant au tableau ci-dessous conforme aux spécifications de la FIM :

1 cylindre 		2 cylindres 		3 cylindres 		4 cylindres

600cc		 5.000 RPM		 5.500 RPM 		6.500 RPM 		7.000 RPM

750cc 		 5.000 RPM 		 5.500 RPM 		6.000 RPM 		7.000 RPM

+ de 750 cc 	 4.500 RPM 	 	 5.000 RPM 		5.000 RPM 		5.500 RPM

Remarque : ces régimes fixes ont pour objet de simplifier les procédures de contrôle sachant que la préconisation FIM est de réaliser les contrôles à des vitesses linéaires du piston de 11 m/s pour les 4 Temps et 13m/s pour les 2 Temps. Les mesures seront effectuées en statique, sonomètre placé à 50 cm de l’extrémité du système d’échappement sous un angle de 45 degrés.

- Spécificité moteur :

La cylindrée doit être respectée. Modifications moteur autorisées. Système de suralimentation interdit. Le démarreur doit toujours pouvoir mettre en marche le moteur pendant la manifestation et jusqu’à l’expiration du délai de réclamation.

- Pneumatiques :

Nombres de pneus et types libres. Pneus pluies autorisés.

- Homologation :

Pas d’année limite, mais carte grise obligatoire ou numéro d’identification.

**************